| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «СК «Гидрокор» | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Кольская ГМК» |
|  | С.О. Гладштейн |  | М.И. Рябушкин |
| «____»____________2021 г. | «____» ____________2021 г. |

Проект

Технического задания

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС)

проектно-сметной документации для объекта (комплекса):

«Полигон промышленных отходов на промплощадке «Заполярный»»

| Заказчик | АО «Кольская ГМК» |
| --- | --- |
| Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности | Захоронение промышленных отходов |
| Вид работ | Новое строительство |
| Наименование объекта | Полигон промышленных отходов на промплощадке «Заполярный» |
| Местонахождение объекта | Мурманская область, г. Заполярный, промышленная площадка |
| Обосновывающая документация | Проектно-сметная документация для объекта (комплекса): «Полигон промышленных отходов на промплощадке «Заполярный»» |
| Основание для проектирования | Окончание эксплуатации действующего полигона промышленных отходов на промплощадке «Заполярный» (шифр ПКО-3232-ГТ, разработан 07.1999 г. ПКО ГМК «Печенганикель») |
| Юридический адрес | 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК |
| Фактический адрес | 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК |
| Проектная организация | ООО «Строительная компания "Гидрокор"» Юридический адрес, телефон и основные статистические коды: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 116, корп. 1, лит. Е, пом. 25-Н, оф. Т-423 ИНН 7811421411, КПП 781101001 8 (812) 313-74-31 / 313-69-81 |
| Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду | ООО «Строительная компания "Гидрокор"» Юридический адрес, телефон и основные статистические коды: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.116, корп. 1, лит. Е, пом. 25-Н, оф. Т-423 ИНН 7811421411, КПП 781101001 8 (812) 313-74-31 / 313-69-81 |
| Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду | Начало – IV квартал 2021 года Завершение – I квартал 2022 года |
| Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | При проведении ОВОС необходимо решить задачи согласно Приказу Минприроды России от 01.12.2020 № 999, в том числе: ( дать оценку современного состояния компонентов окружающей среды в районе размещения объекта; ( выявить существующие факторы воздействия на окружающую среду, определить количественные и качественные характеристики намечаемых воздействий, ( оценить значимость выявленных воздействий, ( разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду; ( дать рекомендации по проведению производственного экологического контроля (экологического мониторинга) намечаемой деятельности; ( учесть в проектной документации возможные последствия реализации намечаемой деятельности. |
| Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистических данных, инженерных изысканий, архивных и литературных данных. Методы оценки воздействия: использование рекомендованного программного обеспечения, утверждённых методик, сравнение с нормативами качества окружающей среды, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, а в случае отсутствия методик и нормативов, использование экспертных оценок. |
| План проведения общественных обсуждений | Общественные обсуждения направлены на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия и проектирования. Проведение общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду". Процедура проведения общественных обсуждений включает 2 этапа: Этап 1. Общественные обсуждения проекта Технического задания. На данном этапе подготавливается и представляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на ОВОС. Форма общественных обсуждений – простое информирование, что предусматривает информирование общественности с указанием места размещения проекта ТЗ на ОВОС и сбором замечаний, вопросов, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению. Длительность проведения общественных обсуждений - не менее 10 календарных дней с даты обеспечения доступа общественности к ТЗ на ОВОС. В течении указанного срока проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания, выполняется приём, анализ и учёт замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности, и утверждение Технического задания. Прием замечаний по проекту Технического задания на ОВОС осуществляется в течение срока общественных обсуждений по 1-ому этапу. Этап 2. Общественные обсуждения объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. На данном этапе подготавливается и представляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС. Форма общественных обсуждений – общественные слушания, что предусматривает информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола общественных слушаний. Длительность проведения общественных обсуждений - не менее 30 календарных дней с даты обеспечения доступа общественности к объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (без учёта дней проведения общественных слушаний). Приём замечаний по объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется в течение срока общественных обсуждений по 2-ому этапу, а также в течение 10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний. В соответствии с п. 7.9.2(г) Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ и уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и его размещении не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности должны быть размещены на официальном сайте исполнителя. В соответствии с п. 7.9.5 Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999, замечания и предложения по объекту общественного обсуждения оформляются и предоставляются в соответствии с формой представления замечаний и предложений, в том числе в электронном виде, определённой исполнителем, по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению, по которым органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления обеспечен приём замечаний и предложений общественности. |
| Основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду | 1) Приложение №1 к договору № КГМК/811-2021 от 21.06.2021 г. «Задание на проектирование № КС-16/2019 на разработку проектной и рабочей документации для объекта (комплекса): «Полигон промышленных отходов на промплощадке «Заполярный»». 2) Документация по землеотводу. 3) Материалы инженерных изысканий, в том числе: - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. 4) Основные проектные решения, разработанные Исполнителем проектных работ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87): - пояснительная записка; - генеральный план; - проект организации строительства; - технологические и конструктивные решения; - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. |
| Назначение и характеристика объекта и проектных решений | В рамках проектно-сметной документации рассматривается строительство полигона захоронения промышленных отходов на промышленной площадке АО «Кольская ГМК», г. Заполярный. В соответствии с Техническим заданием на полигоне предусматривается размещение отходов III-V класса опасности в соответствии с утверждёнными нормативами образования отходов и лимитов на их размещение. Годовое поступление отходов: 12 500 тонн. Срок эксплуатации: 25 лет. Транспортировка отходов на полигон производится автотранспортом. Режим работы полигона 365 дней в году (с 8.00 до 20.00 часов). |
| Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду | В соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду" материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны содержать: Общие сведения. Сведения о заказчике. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место её реализации. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, а также возможность отказа от деятельности. Техническое задание. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации (по альтернативным вариантам). Оценку воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным альтернативным вариантам её реализации, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределённости в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведённых исследований. Сведения о проведении общественных обсуждений. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Резюме нетехнического характера. Приложения. |